## Slide 1
Elaboré par :
Encadré par :
Stage De Fin D’études
Amélioration De La Ligne De Production :
Etude Et Conception D’une Machine De Découpe Tissu Media
Effectué à : Honeywell Safety Products Tunisie
Année universitaire : 2019-2020
Dridi Ikram & Hmaoui Marwa
Encadreur pédagogique :
Mr Zribi Tmim
Encadreur entreprise :
Antit Aymen
Notes: Bonjour chers invités, nous avons l honneur de vous présenter notre projet de fin d étude avec lequel nous envisageons couronné notre cursus universitaire en vis d obtention du diplôme de licence appliqué en électromécanique industriel.
Nous voudrons commencer tout d abord par remercier le membres de jury mr borhen louhichi pour avoir accepter de juger notre travail
Nous adressons nos sincères remercîments à notre encadreur académique mr tmim zribi pour ses efforts et ses conseils qui nous ont dirigés vers la bonne voie de succés
Enfin nous remercions toute personne à contribuer de prés ou de loins au bon acheivement de ce projet.

## Slide 2
Amélioration De La Ligne De Production :
2
Notes: Par la suite je vais commencer par la présentation de notre projet intitulé Amélioration de ligne de production

## Slide 3
Plan de présentation
Introduction générale
Présentation de l’entreprise
Déroulement de Stage
Thème développé
Conclusion
Notes: Qui comporte après l introduction , la présentation de l entreprise , le stage puis l étude de theme dévéloppé qui est la conception d une machine de découpe tissu média

## Slide 4
Introduction générale
Notes: Maintenant je vous laisse avec ma collègue qu' elle vous mettra en cadre de ce projet

## Slide 5
Amélioration de la gestion de l’entreprise
Amélioration de la ligne de production :
Amélioration de la qualité de produit
Augmentation du rendement
Optimisation de la rentabilité
Notes: Dans le contexte économique présent, le secteur industriel est soumis à une pression concurrentielle très forte. Pour cette raison, dans le cadre d’une politique générale, Honeywell SPT a visé l’ancrage des méthodes d’amélioration continue et de fiabilisation dans les différentes lignes de production afin de garder sa place dans le marché pour obtenir les résultats attendus et répondre aux exigences . Ce dans ce cadre s’inscrit notre projet de fin d’etude : Amélioration de ligne de production.

## Slide 6
Présentation de l’entreprise

## Slide 7
Mr Christian Dollaz
Notes: Honeywell Safety Products Tunisie a était crée en 02 Mars 1987 par Mr Christian Dalloz.
Elle représente un site de fabrication et de production des équipements de protection individuelle (EPI).Honeywell comprend environ 300 employés .

## Slide 8
Les activités de l’entreprise
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 90 | 10
90%
SPT
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 6 | 94
6%
SPC
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 4 | 96
4%
Bio-S-cap
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
1%
Harnais
Notes: HSPT est constituée de 4 ateliers : SPT est Spécialisé dans les masques respiratoires, il représente 90% de l’activité de HSPT, il offre une gamme de produits variée selon l’utilisation du masque : Industrie chimique, construction, abattoirs.
SPC spécialisé dans la fabrication des pantalons de protection pour le secteur du nucléaire, Il offre une large gamme des produits et représente environ 6% de l’activité de l’entreprise. Ses produits ont pour but principal de protéger l’utilisateur contre l’irradiation.
Bio-S-Cap Il s’agit d’un sac permettant de contenir un dispositif respiratoire.Il représente 4% de l’activité de HSPT.
Harnais IL s’agit d’une ceinture de protection antichute et il représente 1% de l’activité de HSPT.
Ces ateliers souffres des certaines problèmes qui encombrent en quelques sortes le déroulement de cycle de production et qu' elles doivent être résolu .

## Slide 9
Le Déroulement de stage
Notes: Et cela nous amène à la partie suivante qui décrie brièvement le déroulement de notre stage afin de résoudre les différentes problèmes menées les lignes de production .

## Slide 10
Taches réalisées
Adaptations des machines
Application 5S
Machine SDS
Machine presse bouton
Identification des caisses de remplissage et des équipements de travail
Notes: Dans un contexte de production, la présence d’anomalie durant la production peut entrainer plusieurs inconvénients à la ligne concernée, par conséquence une mauvaise influence sur l’entreprise (Une mauvaise qualité, un rendement faible ….). Afin d’éviter ces derniers, diverses solutions présentées. selon leurs contexte elles sont regroupées en deux catégories

## Slide 11
Taches réalisées
Adaptations des machines
Application 5S
Machine SDS
Machine presse bouton
Identification des caisses de remplissage et des équipements de travail
Notes: Donc tout d abord nous commençons par l adaptation de la machine SDS

## Slide 12
Adaptation de la machine SDS
Etat actuel
1ère solution
2éme solution
Notes: Au niveau de la machine SDS, la fixation des masques se fait au premier lieu à partir du positionnement de la barrette selon des limites marquées sur l’enclume, au deuxième lieu, une mise en poids à l’intérieur du masque afin de s’assurer qu’il ne bouge pas lors de la décente de deux vérins double effet (Leur rôle consiste à réaliser l’opération du soudage et du découpe) qui provoque la vibration du plateau.
La méthode suivie n’est pas assez fiable en effet le positionnement de la barrette ainsi que le moyen de mise en poids n'assurent pas une bonne fixation du masque, par conséquence, la déviation de la position de la barrette et par la suite une mauvaise qualité de soudure et découpe. Dans le but d’éviter le problème du mauvais positionnement du masque au niveau de la machine SDS, on propose deux solutions : 1er sol Un moule ayant la même taille ainsi que la même forme que ceux du masque, bien serré dans l’enclume dans le but d’assurer la fixation du masque et qui sert à déterminer la position exacte de la barrette à partir d’une petite extrusion, 2ème Une petite extrusion ayant la même taille et la même forme de la barrette bien serrée dans l’enclume. Afin d’assurer la fixation de barrette ainsi le contrôle de longueur. Elle plus épais aux côtés et incliné selon la forme du masque pour permettre sa fixation (diapot hedha lezem nbdlouh )

## Slide 13
Taches réalisées
Adaptations des machines
Application 5S
Machine SDS
Machine presse bouton
Identification des caisses de remplissage et des équipements de travail
Notes: Maintenant on passe à l’adaptation de la machine presse bouton

## Slide 14
Adaptation de la machine Presse bouton
Etat actuel
Solution
Réalisation
14

## Slide 15
Taches réalisées
Adaptations des machines
Application 5S
Machine SDS
Machine presse bouton
Identification des caisses de remplissage et des équipements de travail
Notes: La methode 5s est une technique de managemet qui fait partie de la demarche qualité elle permet d optimiser en permanence les conditions du travail toute en assurant l organisation la propeté et la sécurité ,

## Slide 16
Déscription des états précédents
Etat précédent des
équipements de travail
Etat précédent des caisses de remplissage
Notes: Lors de l observation de la ligne de production on a remarqué l absence d identifications des equipements du travail et des caisse de remplissage , tant que ces derniers necessitent un chagement repeititf cela engendre des probs d encombrement et de gaspilaage de temps , ici notre tache était la realisation d identifcations des ces derniers

## Slide 17
01
Modèle d'étiquette
02
Exemple d'étiquette
03
Réalisation
07
Identification des caisses de remplissage
Notes: Pour les caisse du remplissage , voici le modele d’etiqque qu’ on elaborée et le suivit c un exemple dd’etiquette et a la realisaion on a couvert ces etiquette par une couche de plxi

## Slide 18
01
Modèle d’étiquette
02
Exemple d’étiquette
03
Réalisation
07
Identification des équipements de travail
Notes: Pour l equipement du travail , le modele contient le code et la designation cette codification elaborée par noius meme elle est bien expliquée dans notre rapport , voici un exemple de modele est ces sont des exemple de realisation

## Slide 19
Thème développé
Notes: Je passe maintenant à la theme developpé , que je voudrais l entamer par la mise en situation

## Slide 20
Mise en situation
01
02
03
06
04
05
Préparation
de table de coupe
Chargement des bobines
Média
Matelassage
des rouleaux Tissu Média
Découpe tissu média
Marquage
Découpe
nappe
Notes: En effet le processus de decoupe tissu media est une etape fondamentale à la pres prodcution qui est le plus solicité en terme des charges à honeywell , avannt de passer sur les lignes de production , les commanes passe par le service de decouoe qui est tenu d executer le plan jounaliere de la production , ce dernier passe par 6 etpes
Comme vous voyer que cet poste presentes des nombreux ode de féfaillances qu l on a degée d apres la methode amdec processus

## Slide 21
Opération Elémentaire | Mode de défaillance | Effets de Défaillance | Causes de Défaillance
Préparation de la poste | Mélange des articles | Articles non conforme | Mauvaise organisation de poste
 | Endommagement des articles | Articles non conforme | Support rouleau non adéquat
 | Média sale | Article perd son fonctionnalité : Mauvaise filtrage | Mauvais emplacement de stockage des matières premières
Matelassage des rouleaux média | Hétérogénéité de couche | Couches nappes non identiques | Bobines Média non identiques
 | Media sale | Article perd son fonctionnalité : Mauvaise filtrage | Règle d'hygiène non respecté au niveau de la poste de travail
Découpe Nappe | Mauvaise découpe | Déchirure d’article | Outils utilisé non assez fiable
 | Endommagement de l’article | Article perd son fonctionnalité | Manque du support outil
Positionnement Gabarit | Mauvaise marquage | Découpe inégale | Vieillissement Gabarit
 | Mélange des gabarits | Découpe non adéquat à l’article spécifié | Manque d’identification des gabarits
Découpe Media | Mauvaise finition de découpe | Déchirure d’article | Lame de la scie électrique est trop déchirante
AMDEC du processus actuel
Notes: Voici notre amdec , il est bien formulé dans le rapport

## Slide 22
Manque de précision
Problématique
Fatigue des opérateurs
Perte du temps
Notes: D apres cet analyse on a dégagé que Cet poste présente des problèmes majeurs sur le plan technique on trouve Pénibilité du poste entrainant la fatigue chez les opérateurs , Un énorme perte de temps pour le plan quantitatif , on n’oublie pas le manque de précision de découpe du tissu sur le plan qualitatif.
Ce pour cet raison qu'on a décider à concevoir une nouvelle machine de découpe Tissu Média
Et je vous l invite maintenant à suivre avec ma collegue la demarche synthetisé

## Slide 23
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception
Notes: nous avons essayé de synthétisé notre thème et vous le présenter selon un démarche bien suivi

## Slide 24
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception

## Slide 25
01
02
03
Actigramme A0
Diagramme
F.A.S.T
Diagramme
Pieuvre
Analyse
fonctionnelle
Notes: Cette analyse s appuie sur les outils suivants :, Actigramme A0 , Diagramme S.A.D.T ET , diagramme pieuvre et le diagramme FAST

## Slide 26
01
02
03
Actigramme A0
Diagramme
F.A.S.T
Diagramme
Pieuvre
Analyse
fonctionnelle
Notes: Cette analyse s appuie sur les outils suivants :, Actigramme A0 , Diagramme S.A.D.T ET , diagramme pieuvre et le diagramme FAST

## Slide 27
Découper le Tissu Média
Tissu Média
Tissu Média découpé
Energie électrique
Commande
Programme
Machine de découpe Tissu Média
Bruit
Chaleur
27
Notes: Alors notre système a pour but d assurer la fonction de découpe tissu média . Donc il a comme une matière d’oeuvre entrante le tissu média et la matière d’oeuvre sortante c’est tissu media découpé. Pour son fonctionnement le système nécessite l énergie électrique , la commande et un programme

## Slide 28
01
02
03
Actigramme A0
Diagramme
F.A.S.T
Diagramme
Pieuvre
Analyse
fonctionnelle
Notes: Cette analyse s appuie sur les outils suivants :, Actigramme A0 , Diagramme S.A.D.T ET , diagramme pieuvre et le diagramme FAST

## Slide 29
Machine de découpe
tissu
Media
Facilité
Cout
Milieu ambiant
Energie
Sécurité
Stabilité
FP1
FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
FC6
Média découpé
Bobine Média
FC3 : S’adapter à l’énergie existante
FC6 : Etre de mise en œuvre facile
FP1 : Découper le tissu Média
FC1 : Etre stable et avoir un encombrement réduit
FC2 : Ne pas présenter de danger a l’operateur
FC4 : Résister à l’ambiance extérieure
FC5 : Réduire le cout / Respecter le budget
Notes: Ce diagramme met en évidence les relations entre les différents éléments du milieu environnant et notre machine . Donc la fonction principale c’est de découper le tissu Média .la1er fonction de service c’est d être stable et d avoir un encombrement réduit . La 2éme fs Ne pas présenter de danger à l opérateur , ainsi cette machine doit s'adapter à l'énergie existante et celle la 3eme Fs .pour la 4 eme Fs c’est de resister à lambiance exterieur , aussi notre mécanisme doit reduire le cout et respecter le budget comme une 5 eme Fs , et on fini par la 6 eme Fs qui est etre de mise en ouvre facile .

## Slide 30
01
02
03
Actigramme A0
Diagramme
F.A.S.T
Diagramme
Pieuvre
Analyse
fonctionnelle
Notes: Cette analyse s appuie sur les outils suivants :, Actigramme A0 , Diagramme S.A.D.T ET , diagramme pieuvre et le diagramme FAST

## Slide 31
Découper le tissu Média
Supporter la bobine
Entrainer la bobine
Matelasser le tissu
Découper le tissu
Sécuriser le système
Prévoir un dérouleur
Dérouleur
Guider le dérouleur en rotation
Coussinet
Roulement
Fournir un mouvement de rotation
Transformer le mouvement au dérouleur
Prévoir un rouleau tendeur
Guider le rouleau en rotation
Fournir un mouvement de rotation
Supporter le tissu
Effectuer un effort de coupe sur la nappe tissu
Capteur de fin de course
Capteur de fin de course
Moteur pas à pas
Moteur à cc
Servomoteur
Table de coupe
Prévoir une lame
Fournir un mouvement de rotation
Déplacer la lame verticalement
Engrenage droite
Engrenage conique
Pignon et chaine
Poulie courroie
Rouleau tendeur
Roulement
Servomoteur
Moteur à cc
Moteur pas à pas
Came et tige poussoir
Bielle manivelle
Transmettre le mouvement de rotation
Vis écrou
Pignon et chaine
Poulie courroie
Moteur asynchrone
Moteur Brushless
Lame
coussinet
Notes: Le diagramme fast présente une décomposition hiérarchisée des fonctions du système allant des fonctions de service et passant par les fonctions techniques jusqu'à l'énoncé des solutions technologique employées. Ces solutions étaient choisis à l’aide d’une démarche de valorisation de critères bien définie .

## Slide 32
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception
Notes: Alors le choix des solutions techniques n est pas suffisant pour assurer un bon fonctionnement de système tant qu' on réalise pas le calcul nécessaire afin de les dimensionner .

## Slide 33
Dimensionnement du moteur d’entrainement de dérouleur
  Accélération angulaire : = 12.76 rad / s²
Application
Temps nécessaire au démarrage׃ Δt = 3s
  Vitesse angulaire : ω = 38.3 rad / s
  Moment d'inertie: J = 0,269 kg.m²
Cd =
Cd = 3.43 N.m
Couple de démarrage
  Force de frottement : Fd = 14 N
Diamètre extérieure de la bobine : Db= 60 cm
Couple de frottement
    Cf = Fd * Db
    Cf = 7.7 N.m
    Couple total :Ct = 12 N.m
Puissance nominale : 0.6 Kw
33
Notes: Tout d abord on a calculé l acceleration angulaire à traers la vitesse angulaire et le temps de demarrage , et on calculé le moment d inertie , ddes ces derniers on a touvé le couple de demarrage , et on trouver le couple de frottement d apres la force de fortemment et le diametre de la bobines , ces des couple nous ont donnée le couple totale qui vaut 12Nm et la puiissance 0,6Kw

## Slide 34
Dimensionnement de réducteur de vitesse
Application
Vitesse angulaire sortante : ωs = 38.3 rad / s
  Vitesse angulaire entrante : ωe = 50 rad / s
  Rapport de transmission
    R = ωs / ωe
    R = 0.76
Diamètre de la poulie motrice : dp = 70 mm
Dp = 92.1 mm
Entraxe : E = 223 mm
Lc = 700.94 mm
34
Notes: Pour le reducteur de vitesse on a calculer le rapport dde reduction a travers les vitesse angulaires entrante et dortante et d apres le diametre de poulie motrice et l entraxe on trouve le diametre de poulie receptrice et le longueur de courroir

## Slide 35
35
Notes: Et d apres le guide ditinataire on a choisiti le section de courroie

## Slide 36
Dimensionnement du moteur d’entrainement de rouleau tendeur
  Accélération angulaire : = 30.67 rad / s²
Application
Temps nécessaire au démarrage׃ Δt = 3s
  Vitesse angulaire : ω = 92 rad / s
  Moment d'inertie: J = 13.5 *10¯⁴ kg.m²
Cd =
Cd = 0.04 N.m
Couple de démarrage
  Force de frottement : Fd = 6 N
Diamètre du rouleau : D= 60 mm
Couple de frottement
    Cf = Fd * D
    Cf = 0.36 N.m
    Couple total :Ct = 0.4 N.m
Puissance nominale : 0.046 Kw
36
Notes: Pour le moteur d entrainement du rouleau tendeur on a suivit le meme demarche de moteur d entrainemen tde derouleur et on aboutir enfin à le couple totale qui vvaut 0,4Nm et la puissance qui vut 0,046Kw

## Slide 37
Dimensionnement du moteur d’entrainement de sous-système de découpe
Application
  Rayon de la manivelle : R = 25 mm
    Couple nécessaire : Cm = 0.34 N.m
  Force Necessaire : F = 6.8 N
  Vitesse de rotation : N = 66.67 tr/min
  Course de piston : C = 50 mm
Puissance nominale : 2.10ˉ³ Kw
Vitesse angulaire : W = 6.9 rad/s
37
Notes: Pour le moteur d entrainement de sous sytene de ecoupe in a caluculé le course de piston la vitesse angilaire et la vitesse de etotaion e t on a la forece nesseiares des ces derniers on obtenue le couple necessaire 0,35Nm et la puissance 2,10-3 kw

## Slide 38
Dimensionnement de multiplicateur de vitesse
Application
Vitesse angulaire sortante : ωs = 6.9 rad / s
  Vitesse angulaire entrante : ωe = 5.7 rad / s
  Rapport de transmission
    R = ωs / ωe
    R = 1.2
Diamètre de la poulie motrice : dp = 110 mm
Dp = 91.66 mm
Entraxe : E = 430 mm
Lc = 1164.69 mm
38
Notes: Pour le mutiliplicateur de vitesse on suivit le meme demarche de calcule de reducteur de vitesse

## Slide 39
39
Notes: Et on choisit aussi la section du courroie d apres le guide ditinataire

## Slide 40
Choix du matériau
40
Notes: Pour le choix du matéraiux , d apres la modelisation de module de young en fct de dureté

## Slide 41
41
Notes: Et le module de young en fct des prix on choisit l acier faibelemtn alliée pour les pieces le plus vulnérable comme la lame et le derouleur et comme nuance on choisit le 41 Cr 4

## Slide 42
Analyse des contraintes des pièces le plus sollicites
Contrainte maximale
  δmax = 3,05 .10⁷ Pa
Contrainte élastique
  δ = 2,2 .10⁸ Pa
Contrainte élastique :
  δ=2,2 .10⁸ Pa
Contrainte maximale :
  δmax = 1.06 .10⁸ Pa
Acier 41Cr4
Effort appliqué :6.8N
Acier 41Cr4
Effort appliqué : 70 N
42
Notes: Après l analyse des contraintes on a trouvé que la lame peut resister au chargement appliqué qui vaut 6,8 N et la meme chose pour le dérouleur qui suppoerte une charge de 70N
Maintenet je donne le parole à ma collegue qu elle va vou presnentez l exigences et plan de maintanance

## Slide 43
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception

## Slide 44
Les exigences particulières
Les exigences ergonomiques
- Les outils à main et les tables de travail doivent être à la hauteur appropriée
Régulation du bruit: le niveau de bruit devrait être inférieur à 80 dB
Le niveau de lumière supérieur à 1200 lux
Sécurité de la machine
Des interrupteurs de sécurité doivent être implantés
La machine ne doit pas redémarrer automatiquement après un arrêt d'urgence
Une validation HSE doit être effectuée
Les exigences techniques
Les modes fonctionnels de la machine doivent être sélectionnés par une touche spécifique : Mode automatique et Mode manuel
L’API de la machine doit pouvoir calculer et enregistrer les données de production quotidiennes
Notes: L’installation d’une nouvelle machine doit respecter des exigences particulières, afin d’être aptes à assurer leur fonction, à être réglées et entretenue sans que les ouvriers soient exposés à un risque.

## Slide 45
Opération Elémentaire | Mode de Défaillance | Effets de défaillance | Causes de défaillance
La coupe est automatique | La lame tranchante n’est pas couverte | Opérateur en danger | l’opérateur intervient pendant l’opération de découpe
La lame tranchante est couverte et sécurisée | Couvercle de protection peut être retiré | Opérateur en danger | L’opérateur retire le couvercle lors de l’opération de découpe
La bobine Média est remplacée lorsqu’elle est vide | La bobine Média n’est pas remplacée | Délai de production | L’opérateur nꞌa pas remarqué la bobine vide
La longueur de Média est fixée | La longueur produite n’est pas correcte | La machine n’est pas calibrée | Absence de détection d’avancement de tissu Média
Découpe Média | Variation dimensionnelle de la longueur d’article Média découpé | Article Média découpé avec plus ou moins de longueur demandée | Mauvaise configuration de la machine
 | Mauvaise découpe | Tissu Média défectueux | Usure de lame de découpe
Guidage de bobine Média | Partie mobile n’est pas couverte | Opérateur en danger | L’opérateur intervient pendant que la machine fonctionne
 | Déchirure du tissu Média | Produit défectueux | Tension élevée pendant le guidage du tissu Média
AMDEC potentiel du processus futur

## Slide 46
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception

## Slide 47
Choix des capteurs
Détecteur photoélectrique
Interrupteur de position
Choix de l’automate
L’automate S7-1200, CPU 1214C

## Slide 48
Schéma de principe
Rotation de la bobine tissu : S1
Présence de tissu sous la lame de coupe : S2
Bouton marche m
Bouton arrêt a
Bouton arrêt
d’urgence AU
Bobine chargée : BC
Lame en position bas : S3
Lame en position haut : S4
Voyant VV
Voyant VR

## Slide 49
Grafcet d’arrêt d’urgence
0
Allumer le bouton VR
1
2
Alllumer le bouton VV Temporisateur
Entrainer la bobine tissu
Matelasser le tissu
3
Découper le tissu Temporisateur
4
5
Tissu découpé , temps écoulé , bobine vide , bouton de mise en arrêt appuyé
Tissu découpé , temps écoulé ,Bobine chargée, bouton de mise en arrêt non appuyé
= 1
Initialisation et mise en marche
Temps écoulé
Tissu déroulé
Tissu matelassé
Mode Marche
Arrêt du système
Reprendre le Mode Marche
10
20
30
AU
AU
X1
Grafcet de fonctionnement
49

## Slide 50
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception

## Slide 51
Estimation des coûts
Moteur Pas à Pas(hybride)
“ Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! “
Moteur Brushless
Moteur pas à pas (hybride)
180.90 €
743.69 €
46.21 €
API
353.00 €
Pupitre Tactile
2 390.00 €
Rouleau tendeur
API
Rouleau de guidage
Dérouleur
Lame de coupe
Roulements
Capteurs photoélectriques
Structure en acier
Autres
Pupitre tactile
2 000.00 €
1 650.00 €
74.80 €
236.79 €
69.3 €
21.00 €
405.00 €
45.00 €
33.60 €
Cout total = 8449.29 €
Interrupteurs de position
Notes: Dans cette partie on a estimé le prix de differentes composantes de la machine le cout de fbrication n est pas inclus , et voici notre estimations

## Slide 52
Evaluation du gain
Budget de l'entreprise : 30 000 $ = 26866,50 €
Retour sur investissement
Gain de l'investissement : 10 000 €
Coût de l’investissement : 26 866,50 €
ROI % = (10 000 / 26866,50) × 100 = 37,22 %
Temps de ROI = (26866,50/10 000) = 2,68 = 2 Ans et 10 Mois
Retour sur investissement (%) = (gain de l’investissement (Annuel) / coût de l’investissement) × 100
Retour sur investissement (%) = (coût de l’investissement / gain de l’investissement (Annuel))
Notes: Pour l evaluation du gain , le budget de ent c est , On a calculer le ROI d apres le gain d investisement et le cout d investissement on a touvé 37,22%
Et le temps de ROI c est 2ans et 10mois

## Slide 53
Machine de découpe Tissu Média
Analyse fonctionnelle
Calculs et dimensionnements
Exigences et plan de maintenance
Programmation
Etude économique
Conception
Notes: Maintenat je passe à vous expliquer la partie conception

## Slide 54
Conception
Notes: La rotation du moteur Mt1 provoque la rotation de dérouleur à l’aide du système poulie courroie et par la suite l’entrainement de la bobine, la rotation du moteur Mt2 provoque la rotation du rouleau tendeur pour effectuer l’entrainement du tissu et en suivant les rouleaux de guidage pour faciliter l opération du matelassage , et le moteur MT3 provoque la rotation su système bielle manivelle à l’aide de système poulie courroie et par la suite provoque le mouvement de va et vient de la lame pour assurer l’opération de découpage enfin le tissu media découpée sera évacuer a travers un convoyeur à bande

## Slide 56
Conclusion générale

## Slide 57
Intégration dans la vie professionnelle
Exploitation des compétences techniques toute en maitrisant les logiciel SolidWorks et Tia portal
Au cours de la réalisation de notre projet de fin d’étude :
« Amélioration de ligne de production »

## Slide 58
Merci pour votre attention!!!

## Slide 59
WHAT
WHY
WHERE
WHEN
HOW
Y a t – il des questions ???

## Slide 60
Notes: La rotation du moteur Mt1 provoque la rotation de dérouleur à l’aide du système poulie courroie et par la suite l’entrainement de la bobine, la rotation du moteur Mt2 provoque la rotation du rouleau tendeur pour effectuer l’entrainement du tissu et en suivant les rouleaux de guidage pour faciliter l opération du matelassage , et le moteur MT3 provoque la rotation su système bielle manivelle qui par la suite provoque le mouvement de va et vient de la lame pour assurer l’opération de découpage